# Приложение

# к постановлению администрации

# Руднянского муниципального района

# от «18» апреля 2023 года № 192-Г

# Схема теплоснабжения Руднянского городского поселения

(актуализирована на 2024 год)

# Содержание

| Оглавление | Страница |
| --- | --- |
| Введение | 2 |
| 1.Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения. | 3 |
| 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 8 |
| 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя. | 11 |
| 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения. | 12 |
| 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. | 12 |
| 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. | 15 |
| 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. | 16 |
| 8. Перспективные топливные балансы. | 16 |
| 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, технологическое перевооружение и (или) модернизации. | 17 |
| 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации. | 22 |
| 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 25 |
| 12. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям. | 25 |
| 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения. | 26 |
| 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения. | 27 |
| 15. Ценовые (тарифные) последствия. | 28 |
| Графическая часть (схемы) |  |

# Введение.

Разработка схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В проекте Схемы теплоснабжения даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепловой энергии или протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства городского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городских поселений.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепловой энергии.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения до 2025 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей и Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития городского поселения;

- документы территориального планирования Руднянского городского поселения;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепловым сетям (далее по тексту - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность;

- прочая информация от теплоснабжающей организации согласно Перечня информации, подлежащей раскрытию, в соответствии с разделом  II Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

В Руднянском городском поселении имеется три котельных и три мини-котельных. Приростов площади строительных фондов в зоне действия централизованной системы отопления на расчетный период данной схемы теплоснабжения не ожидается. В таблице 1.1.1.-1.1.6. представлено территориальное деление в разрезе категории потребителей.

Таб.1.1.1.   Перечень  потребителей тепловой энергии,

вырабатываемой котельной № 1

| № п/п | Наименование потребителя | V(м3),S(м2) | T(отопления) | Расчетная тепловая нагрузка отопления Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУСО «Руднянский КЦСОН» | 877/268 | 18 | 0,0270 |
| 2 | Спортивный зал | 1083/192 | 18 | 0,0144 |
| 3 | ГУ «ТОФМС» Волгоградской обл. | 54/13 | 18 | 0,0008 |
| 4 | ГУ «ФСС РФ» ф-л № 9 | 43/10 | 18 | 0,0006 |
| 5 | УФК по Волгоградской области | 1242/267 | 18 | 0,0134 |
| 6 | ГКОУ «ППМС-центр» | 7630/1264 | 18 | 0,0530 |
|  | ГКУ ППМСкухня(ЦРБ) | 7629,8 / 82,9 | 18 | 0,0035 |
| 7 | Администрация Руднянского муниципального района | 2338/564 | 18 | 0,0338 |
| 9 | Администрация района | 3244/654 | 18 | 0,0479 |
| 11 | Администрация р-на гараж | 545/178 | 18 | 0,0064 |
| 12 | Архив | 1217/170 | 18 | 0,0194 |
| 13 | Администрация Руднянского муниципального района | 310/43 | 18 | 0,0032 |
| 14 | ФГБУ ЦЖКУ МО (Военкомат) | 390/96 | 18 | 0,0134 |
| 15 | УФССП по Волгоградской области | 804/112 | 18 | 0,0128 |
| 16 | МКОУ «Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина | 24534/5301 | 16 | 0,2777 |
| 17 | ГКУ ЦСЗН по Руднянскому району | 484/117 | 18 | 0,0042 |
| 18 | МКУ МЦБ Руднянского муниципального района | 2875/557 | 18 | 0,0490 |
| 19 | МБДОУ Руднянский д/с № 1»Огонек» | 3805/823 | 20 | 0,0685 |
| 20 | ЗАГС | 426/100 | 18 | 0,0076 |
| 21 | МКУ «Историко-краеведческий музей» | 983/206 | 16 | 0,0118 |
| 22 | ГБУЗ «Руднянская ЦРБ» поликлиника | 5415/1197 | 20 | 0,1083 |
| 23 | Управление судебного департамента | 1980/365 | 18 | 0,0263 |
| 24 | Прокуратура Руднянского района | 614/157 | 18 | 0,0911 |
| 25 | Комитет Юстиции (Мировой суд) | 353/83 | 18 | 0,0063 |
| 26 | ИП Горбатова | 4501/1217 | 15 | 0,0469 |
| 27 | ИП Шитова А.А. | 441/102 | 15 | 0,0040 |
| 28 | ИП Таврогов (озон) | 124/22 | 18 | 0,0017 |
| 29 | ИП Задкова | 312/68 | 16 | 0,0055 |
| 30 | ИП Заколоворотная Т.А. | 69/ | 15 | 0,0053 |
| 31 | ИП Лебедева | 187/78 | 15 | 0,0033 |
| 32 | ИП Орешкин М.В. | 187/78 | 15 | 0,0033 |
| 33 | ИП Куранова Ю.А. | 149/29 | 16 | 0,0026 |
| 34 | ИП Пугачева | 417/27 | 15 | 0,0021 |
| 35 | ИП Махмудинов И.Э. | 845/241 | 15 | 0,0103 |
| 36 | ЗАО «Капитал мед страхование | 58/14 | 18 | 0,0008 |
| 37 | АНО Учебный центр «Налоги и право» | 230/55 | 18 | 0,0034 |
| 38 | МУП РИК «Трибуна» (гараж) | 157/51 | 10 | 0,0019 |
| 39 | МУП РИК «Трибуна» (осн.Здание) | 351/105 | 18 | 0,0076 |
| 40 | ИП Велицян А.А. | 411/86,3 | 15 | 0,0030 |
| 41 | ИП Киричков | 608/136 | 15 | 0,0128 |
| 43 | МУПРуднянская аптека | 1617/359 | 16 | 0,0290 |
| 44 | НОУ «УСТК ДОСААФ России» | 1994/359 | 16 | 0,0257 |
| 45 | НОУ «УСТК ДОСААФ России» «гараж» | 425/121 | 10 | 0,0051 |
| 46 | ООО«Тамерлан» | 2465/527 | 15 | 0,2215 |
| 47 | РОСГОССТРАХ | 181/40 | 16 | 0,0037 |
| 48 | МКУ «МФЦ» | 2474/515 | 18 | 0,0291 |
|  | Отдел субсидий | 2474/515 | 18 | 0,0291 |
| 49 | Население | /1784 | 18-20 | 0,0480 |

ИТОГО: 							3,4

Таб.1.1.2.Перечень потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной № 2

| № п/п | Наименование потребителя | V(м3),S(м2) | T(отопления) | Расчетная тепловая нагрузка отопления Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ ДШИ | 3375/597 | 16 | 0,0347 |
| 2 | МБОУ Руднянская ДЮСШ | 2476/438 | 16 | 0,0254 |
| 3 | ИП Скоробогатова В.Н. | 270/48 | 16 | 0,0028 |
| 4 | МКУ РЦДК «Современник» | 13167/2328 | 16 | 0,1352 |
| 5 | ГБОУ Жирновский нефтяной техникум | 1836/442 | 16 | 0,0232 |
| 6 | ГКУЗ ОМЦ МР «Резерв» | 4415/940 | 14 | 0,0093 |
| 7 | МКУ «СЭМИ» | 2186/459 | 18 | 0,0298 |
| 8 | Администрация РГП (гараж) | 348/101 | 10 | 0,0425 |
| 9 | Гостиница «Лазоревая» | 1208/309 | 20 | 0,0238 |
| 10 | ИП Абдулаев | 805/112 | 18 | 0,0128 |
| 11 | ФГБУ «ВОЦ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | 169/50 | 18 | 0,0024 |
| 12 | ОМВД России по Руднянскому району | 2499/598 | 20 | 0,0398 |
| 13 | ОМВД России по Руднянскому району (гараж) | 844/188 | 10 | 0,0103 |
| 14 | ОАО «Раздолье Рудня» | 2053/448 | 18 | 0,0373 |
| 15 | ФГПУ «Ростехинвентаризация» | 368/87 | 18 | 0,0066 |
| 16 | ООО «Мостдорсервис» | 41/14 | 15 | 0,0005 |
| 17 | ООО «Волгоградэнергосбыт» | 406/94 | 16 | 0,0083 |
| 18 | ИП Субботина Л.А. | /43 | 18 | 0,0028 |
| 19 | ИП Соловьева Н.В. | 2621/798 | 18 | 0,0345 |
| 20 | ООО «Контакт» | 101/43 | 15 | 0,0009 |
| 21 | Население |  | 18-20 | 0,5629 |

ИТОГО: 								2,8

# Таб.1.1.3.Перечень потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №3

| № п/п | Наименование потребителя | V(м3),S(м2) | T(отопления | Расчетная тепловая нагрузка отопления Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ Руднянский д/с № 5 «Сказка» | 5982/1271 | 20 | 0,0921 |
| 2 | ИП Раот Е.С. | 1873/490 | 15 | 0,0202 |
| 3 | ИП Соболев С.А. | 417/134 | 15 | 0,0111 |
| 4 | ООО «Тамерлан» | 2058/527 | 15 | 0,0219 |
| 5 | ИП Киричков | 211/58 | 15 | 0,0029 |
| 6 | Население | /15260 | 18-20 | 0,9018 |

ИТОГО: 								2,8

# Таб.1.1.4. Перечень потребителей тепловой энергии, вырабатываемой мини - котельной № 1

| № п/п | Наименование потребителя | V(м3),S(м2) | T(отопления) | Расчетная тепловая нагрузка отопления Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКУ Центр занятости населения | 399/87 | 18 | 0,0093 |
| 2 | Население |  | 18-20 | 0,15 |

ИТОГО: 								0,15

# Таб.1.1.5. Перечень потребителей тепловой энергии, вырабатываемой мини котельной № 2

| № п/п | Наименование потребителя | V(м3),S(м2) | T(отопления) | Расчетная тепловая нагрузка отопления Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  | 18-20 | 0,15 |

# ИТОГО: 								0,15

# Таб.1.1.6.Перечень   Потребителей тепловой энергии, вырабатываемой мини - котельной № 3

| № п/п | Наименование потребителя | V(м3),S(м2) | T(отопления) | Расчетная тепловая нагрузка отопления Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  | 18-20 | 0,15 |

ИТОГО:								0,15

Таб.1.2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Руднянского городского поселения

| № п/п | Показатели | Еденица измерения | Современ- ное состояние | Первая Очередь До 2022г. | Расчетный срок(включая первую очередь) до 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки, из них: | га | 20 | 20 | 22 |
| 1.1 | Территории индивидуальной жилой Застройки | % | 80 | 80 | 82 |
| 1.2 | Территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (МКД) | % | 20 | 20 | 18 |
| 2. | Жилищный фонд, Всего | Тыс.кв.м общей площади квартир | 219,9 | 220,7 | 222,2 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | Тыс.кв.м.общей площади квартир |  |  |  |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1. | Зоны объектов учебно -образовательного назначения | га | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 3.2 | Зоны промышленных коммунально -складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 3.3 | Спортивные залы общего назначения | Тыс. кв.м. | 630 | 630 | 630 |
| 3.4. | Объекты торговли | Тыс.кв.м. | 6312 | 7312 | 8312 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Приростов площади строительных фондов в зоне действия централизованной системы отопления на расчетный период данной схемы теплоснабжения не ожидается. Перспективные объемы потребления тепловой энергии останутся без изменения, либо уменьшатся за счет перехода абонентов на индивидуальную систему теплоснабжения.

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных Руднянского городского поселения приведен в таблице 1.2.1.

Таб.1.2.1. Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной

| № п/п | Параметр | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Мини-котельная№1 | Мини-котельная№2 | Мини-котельная№3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 6,88 | 5,16 | 5,16 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 6,88 | 5,16 | 5,16 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 6,877 | 5,157 | 5,157 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 4 | Резервная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Избыточная мощность, Гкал/ч | 3,477 | 2,357 | 2,357 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/или реконструкции существующих промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. Согласно материалов Генерального плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по поселению.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.1.

Таб. 1.4.1. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №2 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №3 | 0,008 | 0,008 |
| Мини-котельная№1 | 0,01 | 0,01 |
| Мини-котельная№2 | 0,01 | 0,01 |
| Мини-котельная№3 | 0,01 | 0,01 |

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.   Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Теплоснабжение в Руднянском городском поселении осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирные жилые дома, часть общественных, производственных и коммунально-бытовых зданий подключены к системе централизованного теплоснабжения. До 20% квартир в многоквартирных жилых домах имеют индивидуальное (поквартирное) отопление. Индивидуальная жилая застройка и часть предприятий и организаций оборудованы автономными газовыми котельными. Не газифицированная застройка оборудована печами на твердом топливе.

Поставщиком тепловой энергии в поселении является МУПК Руднянского района Руднянского городского поселения. Предприятие эксплуатирует: 3 котельные мощностью от 6 до 8 КВт (суммарная мощность 20МВт), 3 мини котельные (суммарная мощность 0,9 МВт), 6094 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Кроме того, на территории Руднянского городского поселения расположены.

- котельная ЦРБ мощностью 2,0 МВт;

- котельная солодовенного завода мощностью 2,0 МВт;

- 21 источник автономного теплоснабжения коммунально-бытовых и                    производственных предприятий.

Расположение котельных на территории поселения – Приложение № 1.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Руднянского городского поселения:

Котельная № 1  осуществляет теплоснабжение центральной части р.п. Рудня, Вид топлива – природный газ, резервного топлива нет. Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, зависимая.

Котлы ВК-21 мощность - 2 МВт 4 шт.

Установленная мощность котельной - 8 МВт (6,88 Гкал/ч).

Подключенная нагрузка - 3,4 Гкал/ч.

Сетевые насосы: К 150-125-250 30КВт  2 шт.

IL 100/150-15/2 15КВт 1 шт.

Подпиточные насосы: К 50-32-125 2,2КВт 1шт.

Котельная № 2  осуществляет теплоснабжение ул. Совхозная, Крестьянская, Комсомольская, Украинская.

Вид топлива – природный газ, резервного топлива нет.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, зависимая.

Котлы ВК-21 мощность-2 МВт  3 шт.

Установленная мощность котельной – 6МВт (5,16Гкал/ч).

Подключенная нагрузка – 2,8 Гкал/ч.

Сетевые насосы: К 150-125-250   30КВт    1 шт.

IL 100/150-15-2  15 КВт   1 шт.

IL 100/160-18,5/2  15 КВт   1 шт.

Подпиточные насосы: К 50-32-125 2,2 КВт 1 шт.

Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение многоквартирных домов по  ул. Пионерская.

Вид топлива – природный газ, резервного топлива нет.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, зависимая.

Котлы ВК -21 мощность – 2 МВт  3 шт.

Установленная мощность котельной – 6 МВт (5,16 Гкал/ч).

Подключенная нагрузка – 2,8 Гкал/ч.

Сетевые насосы:  К 150-125-345   30 КВт    1 шт.

IL 100/150-15-2  15 КВт   2 шт.

Подпиточные насосы: К 50-32-125 2,2 КВт 1 шт.

Мини котельная № 1 осуществляет теплоснабжение многоквартирных жилых домов №№9а;9б;9в по ул. Дорожная.

Вид топлива – природный газ, резервного топлива нет.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, зависимая.

Котлы «Волга Д» мощность – 100 КВт  3 шт.

Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка – 0,15 Гкал/ч.

Сетевые насосы:   WILO TOP S 40/10  580 Вт  2 шт.

Подпиточные насосы:  Belamos XA 09  850 Вт  1 шт.

Мини котельная № 2 осуществляет теплоснабжение многоквартирных жилых домов №№ 5,7,9 по ул. Дорожная.

Вид топлива – природный газ, резервного топлива нет.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, зависимая.

Котлы «Волга Д» мощность – 100 КВт  3 шт.

Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка – 0,15 Гкал/ч.

Сетевые насосы: WILO TOP S 40/10  580 Вт   2 шт.

Подпиточные насосы:  Belamos XA 09  850 Вт 1 шт.

Мини котельная № 3 осуществляет теплоснабжение многоквартирных жилых домов №№ 1, 3 по ул. Дорожная, № 42 по ул. Пионерская.

Вид топлива – природный газ, резервного топлива нет.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, зависимая.

Котлы «Волга Д» мощность - 100 КВт  3 шт.

Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка – 0,15 Гкал/ч.

Сетевые насосы: WILO TOP S 40/10  580 Вт   2 шт.

Подпиточные насосы;  Belamos XA 09  850 Вт. 1шт.

Котельная центральной районной больницы осуществляет теплоснабжение зданий, расположенных на территории больничного городка.

Вид топлива – природный газ, резервного топлива нет.

Котлы «Факел-Г» мощность – 1 МВт  2 шт.

Установленная мощность котельной – 2 МВт.

Подключенная нагрузка – 0,4 МВт.

Максимальный коэффициент загрузки – 20,0.

Сетевые насосы – К 100-80-160   15 КВт  2 шт.

Подпитка - от системы водоснабжения.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

Объекты имеющие индивидуальное газовое отопление, преимущественно мощностью менее 100 КВт, не имеют сетей теплоснабжения и не планируют подключения к централизованной системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями нормативных документов и организаций осуществляющих теплоснабжение многоквартирных домов, переход на автономное теплоснабжение, осуществляется при согласии всех собственников жилья, иначе переход на автономное теплоснабжение не производится.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии получения технических условий от газоснабжающей организации).

Теплоснабжение проектируемых объектов осуществляется от автономных источников размещаемых внутри зданий и отдельно стоящих источников теплоснабжения (блочно - модульные котельные). Строительство блочных - модульных котельных и автономных источником теплоснабжения предлагается в один этап в соответствии с планами строительства проектируемых зданий.

Административные и общественные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а так же производственные здания, размещаемые в производственной зоне предполагается обеспечивать  блочно-модульными котельными на газовом топливе.

Проектируемая индивидуальная жилая застройка обеспечивается от индивидуальных источников тепла. Строительство индивидуальной застройки предлагается предусмотреть в один этап.

Расход тепла определен по максимальному часовому расходу тепла на отопление, вентиляцию и максимальному часовому расходу тепла на горячее водоснабжение согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Тепловые показатели проектируемого объекта определены по укрупненным измерителям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.  Основная часть жилого фонда индивидуальной застройки  отапливается самостоятельно  от газовых нагревателей типа АГВ. Общественные здания отапливаются также газовыми котельными.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 5,915 | 5,915 | 5,913 | 0,003 |
| Котельная №2 | 4,436 | 4,436 | 4,433 | 0,003 |
| Котельная №3 | 4,436 | 4,436 | 4,433 | 0,003 |
| Мини-котельная №1 | 0,221 | 0,221 | 0,218 | 0,003 |
| Мини-котельная №2 | 0,221 | 0,221 | 0,218 | 0,003 |
| Мини-котельная №3 | 0,221 | 0,221 | 0,218 | 0,003 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Руднянского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения сельского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В котельных №1, №2, №3 Руднянского городского посиления  имеются водоподготовительная установки «Комплексон-6». Перспективные балансы подачи теплоносителя в тепловую сеть и максимального потребления теплоносителя приведены в таблице 3.1. Потребление теплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжения в Руднянском городском поселении закрытые.

Таб. 3.1.Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок

| Наименование котельной | Максимальная производительность ВПУ, м3/ч | Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м3 /ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 6 | 0,5 |
| Котельная №2 | 6 | 0,5 |
| Котельная №3 | 6 | 0,5 |
| Мини-котельная №1 | нет | нет |
| Мини-котельная №2 | нет | нет |
| Мини-котельная №3 | нет | нет |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей Руднянского городского поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Таб. 3.1.Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Котельная | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 25 | 6 м3/час |
| Котельная №2 | 25 | 6 м3/час |
| Котельная №3 | 25 | 6 м3/час |
| Мини-котельная №1 | 6,4 | нет |
| Мини-котельная №2 | 6,4 | нет |
| Мини-котельная №3 | 6,4 | нет |

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам. Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.

Развитие системы теплоснабжения Руднянского городского поселения в виду отсутствия прогноза прироста тепловых нагрузок предусматривает только реконструкцию тепловых сетей. При реализации Программы энергосбережения, предусматривающей перевод многоквартирных жилых домов на поквартирное отопление, а иных объектов на автономные источники теплоснабжения, тепловая нагрузка на централизованные источники тепловой энергии поэтапно будет снижаться, что приведет к снижению их тепловой мощности.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.

Реконструкция тепловых сетей центрального теплоснабжения Руднянского городского поселения является единственно приоритетным сценарием, наиболее вероятным к реализации. Перспективы расширения нет, в связи  с отсутствием территории для строительства жилых, общественных и иных объектов в зоне действия  централизованных источников тепловой энергии. При реализации Программы энергосбережения, предусматривающей перевод многоквартирных жилых домов на поквартирное отопление, радиус будет существенно уменьшаться.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Теплоснабжение проектируемых объектов планируется осуществлять от автономных источников, размещаемых внутри зданий и отдельно стоящих источников теплоснабжения (блочно - модульные котельные). Строительство блочно - модульных котельных и автономных источником теплоснабжения предлагается в один этап в соответствии с планами строительства проектируемых зданий.

Предлагается снабжать теплом и горячей водой самостоятельно  от газовых нагревателей типа АГВ в каждом доме. Административные и общественные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а также производственные здания, размещаемые в производственной зоне, предполагается обеспечивать блочно-модульными котельными на газовом топливе.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий не предусмотрены ввиду отсутствия строительства новых источников тепловой энергии.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», с целью экономии ТЭР, рекомендуется выполнить техническую модернизацию существующих котельных, направленную на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями); - повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для территорий индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки - БМК полной заводской готовности для производств и общественной застройки); применение для реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения % аварийности подземных тепловых сетей.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

До конца расчетного периода в котельных Руднянского городского поселения запланирована реконструкция. После реконструкции котельных потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, на территории Руднянского городского поселения, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Рассматриваются меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, на территории Руднянского городского поселения.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Руднянского городского поселения, на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) модульных котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Руднянского городского поселения отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8.   Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В состав котельных р.п.Рудня входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

График изменения температур теплоносителя (рисунок 5.1) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Руднянского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С.

Рисунок 5.1. – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности увеличится на расчетный период до 2025 года ввиду реконструкции существующих котельных с увеличением мощности, согласно комплексной программы развития Руднянского городского поселения.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых, и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода, на территории Руднянского городского поселения, не ожидается.

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется, ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Мероприятием предусматривается строительство распределительных тепловых сетей к планируемым объектам капитального строительства жилого назначения, объектам общественного назначения и социальной инфраструктуры от проектируемых автономных источников тепловой энергии различных типов и мощности с использованием предизолированных в заводских условиях трубопроводов с эффективными теплоизоляционными материалами.

Генеральным планом Руднянского городского поселения предусмотрено строительство встроенных индивидуальных газовых котельных для обеспечения теплом социально значимых объектов поселения (на 1 очередь, на расчетный срок).

6.3.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Руднянском городском поселении в зоне эксплуатационной ответственности МУПК Руднянского района не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2025 г. Предполагается ликвидация существующих котельных.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения Руднянского городского поселения требуется реконструкция существующих тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые схемы теплоснабжения на территории Руднянского городского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются.  Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствую. Строительство  индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуются.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения)  на территории Руднянского городского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются.  Необходимость строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать природный газ с низшей теплотой сгорания 8078 ккал/нм·м³. Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов. Потребность в топливе котельных Руднянского городского поселения на расчетный срок до 2024 года представлена в таблице № 8.1.

Таб. 8.1.Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Годовой баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактический за 2022г. тыс.м³ | Перспективный на 2023г. тыс.м³ | Перспективный на 2024г. тыс.м³ | Перспективный на 2025г. тыс.м³ |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 534 | 710 | 705 | 710 | нет | нет |
| 2 | Котельная №2 | 506 | 460 | 465 | 470 | нет | нет |
| 3 | Котельная №3 | 456 | 560 | 560 | 560 | нет | нет |
| 4 | Мини-котельная №1 | 63 | 80 | 80 | 80 | нет | нет |
| 5 | Мини-котельная №2 | 83 | 75 | 75 | 75 | нет | нет |
| 6 | Мини-котельная №3 | 71 | 85 | 85 | 85 | нет | нет |
| 7 | Всего | 1713 | 1970 | 1970 | 1980 |  |  |

8.2.   Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива для всех действующих котельных Руднянского городского поселения является природный газ. Резервное топливо для котельных Руднянского городского поселения отсутствует. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ. Местным видом топлива в Руднянском городском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Руднянского городского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным и единственным видом топлива Руднянского городского поселения является природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа котельных – 8137 ккал/нм3.

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Преобладающим видом топлива в Руднянском городском поселении является природный газ. Использование других видов топлива не планируется.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

На период актуализации настоящей схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения, замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, технологическое перевооружение и (или) модернизации

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

На расчетный период потребуются инвестиции для технического перевооружения источников тепловой энергии в связи с износом оборудования. Величина необходимых инвестиций приведена таблице 9.1.

Таб. 9.1.Предлагаемые мероприятия по реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Руднянском городском поселении на период с 2022 до 2025 годы

| Объекты для организации в границах поселения теплоснабжения населения |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Местоположение объекта | Стоимость проекта |
| 1. | Техническое перевооружение котельной № 1 | Котельная №1 | р.п. Рудня ул. Красная,1д | 1200000 руб. |
| 2. | Установка узлов учета отпуска тепловой энергии потребителям (на 1 очередь, на расчетный срок) | Котельная №1,2,3. Мини-котельные №1,2,3. | р.п. Рудня | 420 000 руб. |
| 3. | Техническое перевооружение системы газоснабжения двух мини-котельных. | Мини-котельные №1,2 | р.п. Рудня ул. Дорожная 9г и 5а. | 650 000 руб. |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таб. 9.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2023 – 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ. | Ожидае-мый срок внедрения мероприя- тия год | Объем финанси рования тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования, тыс.руб. . | Ожидае- мый эко- номичес- кий эффект (годовой) | Срок окупае-мости лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  | Регион. бюджет | Район ный бюджет | Город-ской бюджет | Средства предприя тия и на- селения | Заемные средства | Другие источ-ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Перевод на поквартир- ное отопление 22 МКД по ул.Пионерская | 2024 | 30000 | 18496 | 4407 | 1157 | 5940 |  |  |  | 2800 | 5,5 |
| 2 | Перевод на поквартир- ное отопление 4 МКД по ул. Октябрьская | 2025 | 8000 | 5580 | 1060 | 400 | 960 |  |  |  | 1200 | 5,6 |
| 3 | Перевод на поквартир- ное отопление 6 МКД по ул.Украинская | 2025 | 9000 | 6170 | 1000 | 390 | 1440 |  |  |  | 1300 | 5,3 |
| 4 | Перевод на поквартир- ное отопление 14 МКД по ул.Совхозная, Крестьянская | 2025 | 21000 | 12780 | 4088 | 772 | 3360 |  |  |  | 3300 | 5,6 |
| 5 | Перевод на автономное отопление 2-х МКД по ул. Совхозная | 2025 | 4000 | 3000 | 800 | 200 |  |  |  |  | 1000 | 4,0 |
| 6 | Перевод на автономное отопление администра- тивного здания по ул. Комсомольская 1 | 2025 | 2000 | 1500 |  | 500 |  |  |  |  | 400 | 5,0 |
| 7 | Перевод на поквартир- Ное отопление 8 МКД по ул.Дорожная; 1 МКД По ул.Пионерская | 2025 | 15000 | 9972 | 2070 | 528 | 2430 |  |  |  | 1800 | 7,0 |
|  | Итого 2023 – 2025 г. |  | 89000 | 57498 | 13425 | 3947 | 14130 |  |  |  |  |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

9.3.1. Строительство централизованных источников тепловой энергии, для обеспечения осваиваемых территорий поселения, не планируется, в связи с наличием развитых сетей газоснабжения, что определяет теплоснабжение объектов от автономных источников тепла.

9.3.2. Реконструкция существующих источников тепловой энергии, для расширения их зон действия, не предусматривается.

9.3.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения:

# Котельная № 1

# - замена котла ВК-21 1995г.в. на новый.

# - замена автоматики водогрейных котлов на энергоэффективные.

- установка счетчика тепла, для учета отпущенной тепловой энергии потребителям.

# Котельная № 2

# - установка счетчика тепла, для учета отпущенной тепловой энергии потребителям.

# Котельная № 3

# - установка счетчика тепла, для учета отпущенной тепловой энергии потребителям.

Мини котельные №№ 1,2,3.

- замена 3 водогрейных котлов «Волга Д-100» на котлы «Хопёр-100».

- замена автоматики водогрейных котлов на энергоэффективные.

- установка счетчика тепла, для учета отпущенной тепловой энергии потребителям

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Система теплоснабжения, применяемая в р.п. Рудня, является закрытой. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

9.5.  Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)» Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

На момент актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области решение об определении единой теплоснабжающей организации ЕТО в Руднянском городском поселении принято за муниципальным унитарным предприятием «Комхоз» (МУПК Руднянского района)

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения на территории Руднянского городского поселения в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

Таб. 10.2.1.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Наименование котельной (ЦТП) | Наименование гарантирующей организации, и единой теплоснабжающей организации | ФИО руководителя | Адрес организации, куда можно обратиться по вопросу технологического присоединения | Контактный телефон организации по вопросу технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1,№2,№3, Мини-котельная №1, №2, №3. | Единая теплоснабжающая организация – МУПК Руднянского района | Козырев Андрей Васильевич | 403601, Волгоградская обл, Руднянский район, р.п.Рудня, ул. Украинская д.1 | 8(84453)-7-19-73 |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 2 - размер собственного капитала; 3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 10.3.1.

Таб. 10.3.1.Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| № п/п | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Руднянское городское поселение |
| 2 | Размер собственного капитала | МУПК Руднянского района |
| 3 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | МУПК Руднянского района |

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4.   Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, на территории Руднянского городского поселения, отсутствует.

10.5.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения,  проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией в Руднянском городском поселении является МУПК Руднянского района.

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

В настоящий момент в границах Руднянского городского поселения расположены 6 источников теплоснабжения – котельная №1, котельная №2, котельная №3, мини-котельная №1, мини-котельная №2, мини-котельная №3. Зоны их действия подробно описаны в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Руднянского городского поселения. Существующие зоны действия источников тепловой энергии в ближайшее время не планируются к существенным изменениям.

Строительство новых источников для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией не запланировано генеральным планом р.п. Рудня.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На период актуализации схемы теплоснабжения, на территории Руднянского городского поселения, не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта  Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В настоящее время газоснабжение потребителей в Руднянском городском поселении осуществляется природным газом. Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения, в качестве топлива для котельных, для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Точка подключения – к существующему межпоселковому газопроводу высокого давления. Для снижения давления с высокого до среднего и со среднего до низкого на газопроводе установлены газорегуляторные пункты. Согласно Генеральному плану проектирование и строительство новых сетей газоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения населенных пунктов. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Среди решений о развитии системы теплоснабжения Руднянского городского поселения не предусмотрены мероприятия, требующие изменения в обеспечении топливом существующих источников тепловой энергии, объем потребления газа на период актуализации схемы не превышает существующие договорные объемы.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В Руднянском городском поселении проблемы организации газоснабжения индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Руднянского городского поселения до конца расчетного периода не требуется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии.

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Руднянского городского поселения, отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

До конца расчетного периода в Руднянском городском поселении строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения, на территории Руднянского городского поселения не ожидается.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения в Руднянском городском поселении для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Таблице 14.1.

Таб. 14.1. Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Кг.у.т./Гкал | 161,37 | 161,37 | 159 | 159 |
| 2 | Котельная №2 | Кг.у.т./Гкал | 161,37 | 161,37 | 158 | 158 |
| 3 | Котельная №3 | Кг.у.т./Гкал | 161,37 | 161,37 | 159 | 159 |
| 4 | Мини-котельная №1 | Кг.у.т./Гкал | 161,37 | 161,37 | 161 | 161 |
| 5 | Мини-котельная №2 | Кг.у.т./Гкал | 161,37 | 161,37 | 161 | 161 |
| 6 | Мини-котельная №3 | Кг.у.т./Гкал | 161,37 | 161,37 | 161 | 161 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в Таб. 15.1-15.6.

Таб. 15.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей котельной №1

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 4299 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 4299 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 185 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 4114 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 6 | Тарифы на покупные энергоносители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Газ природный | Руб/м³ | 8065,40 | 7,050 | 7,150 | 7,250 |
| 8 | Электроэнергия | Руб/кВт | 10,51 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 9 | Вода | Руб/м³ | 50,22 | 49,4 | 50,2 | 52,2 |
| 10 | Потребление природного газа | Тыс. м³ | 533,766 | 710 | 705 | 710 |
| 11 | Потребление электроэнергии | Тыс.кВт | 64,1 | 75 | 75 | 75 |
| 12 | Потребление воды | м³ | 681 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Расходы на топливо | млн.руб | 4,305 | 5 | 5,1 | 5,3 |
| 14 | Расходы на электроэнергию | Тыс.руб | 673,5 | 765 | 772,5 | 803,4 |
| 15 | Расходы на воду | Тыс.руб | 34,22 | 59,28 | 60,24 | 62,64 |
| 16 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 1780 | 1600 | 1664 | 1730 |
| 17 | Расходы на оплату труда цех персонала | Тыс.руб | 389,5 | 389,5 | 389,5 | 389,5 |
| 18 | Расходы на оплату труда АУП | Тыс.руб | 585,9 | 585,9 | 585,9 | 585,9 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб | 537,6 | 483,2 | 502,5 | 522,6 |
| 20 | Отчисления на социальные нужды цех персонала | Тыс.руб | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
| 21 | Отчисления на социальные нужды АУП | Тыс.руб | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 |
| 22 | Амортизация | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Расходы на техническое обслуживание | Тыс.руб | 144 | 30 | 40 | 50,0 |
| 24 | Расходы на текущий ремонт | Тыс.руб | 583,6 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Цеховые расходы | Тыс.руб | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 26 | Общехозяйственные расходы | Тыс.руб | 115,7 | 45 | 50 | 55 |
| 27 | Прочие расходы | Тыс.руб | 84,688 | 50 | 53 | 56 |
| 28 | Необходимая валовая выручка | Тыс.руб | 9536,208 | 9460,380 | 9672,140 | 9672,140 |
| 29 | Расчетный тариф на тепловую энергию | Руб./1 Гкал | 2042,63 | 1987,44 | 2021,52 | 2059,93 |
| 30 | Тариф на тепловую энергию по предельному росту | Руб./1 Гкал | 2163 | 2244 | 2305 | 2363 |

Таб. 15.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей котельной №2

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 16 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 4084 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 6 | Тарифы на покупные энергоносители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Газ природный | Руб/м³ | 8070,4 | 7,05 | 7,15 | 7,25 |
| 8 | Электроэнергия | Руб/кВт | 10,59 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 9 | Вода | Руб/м³ | 50,22 | 49,4 | 50,2 | 52,2 |
| 10 | Потребление природного газа | Тыс. м³ | 506,241 | 4,6 | 4,65 | 4,7 |
| 11 | Потребление электроэнергии | Тыс. кВт | 79,025 | 105 | 105 | 105 |
| 12 | Потребление воды | м³ | 748 | 900 | 900 | 900 |
| 13 | Расходы на топливо | Млн.руб | 4,0856 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| 14 | Расходы на электроэнергию | Тыс.руб | 836,5 | 1071,1 | 1081,5 | 1091,9 |
| 15 | Расходы на воду | Тыс.руб | 37,57 | 44,5 | 45,1 | 45,7 |
| 16 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 1502,3 | 1551,4 | 1613,4 | 1675,4 |
| 17 | Расходы на оплату труда цех персонала | Тыс.руб | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 |
| 18 | Расходы на оплату труда АУП | Тыс.руб | 585,8 | 585,8 | 585,8 | 585,8 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб | 453,69 | 468,5 | 487,2 | 506,0 |
| 20 | Отчисления на социальные нужды цех персонала | Тыс.руб | 109,35 | 109,35 | 109,35 | 109,35 |
| 21 | Отчисления на социальные нужды АУП | Тыс.руб | 176,91 | 176,91 | 176,91 | 176,91 |
| 22 | Амортизация | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Расходы на техническое обслуживание | Тыс.руб | 59,7 | 30 | 40 | 50 |
| 24 | Расходы на текущий ремонт | Тыс.руб | 416,60 | 200 | 180 | 200 |
| 25 | Цеховые расходы | Тыс.руб | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 26 | Общехозяйственные расходы | Тыс.руб | 14,1 | 45 | 45 | 45 |
| 27 | Прочие расходы | Тыс.руб | 85,031 | 50 | 53 | 55 |
| 28 | Необходимая валовая выручка | Тыс.руб | 8733,251 | 9750,660 | 9937,360 | 9937,360 |
| 29 | Расчетный тариф на тепловую энергию | Руб./1 Гкал | 2037,46 | 1987,44 | 2021,52 | 2059,93 |
| 30 | Тариф на тепловую энергию по предельному росту | Руб./1 Гкал | 2163 | 2244 | 2305 | 2363 |

Таб. 15.3 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей котельной №3

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 3744 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 3744 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 279 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 3465 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 6 | Тарифы на покупные энергоносители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Газ природный | Руб/м³ | 8073,19 | 7,05 | 7,15 | 7,25 |
| 8 | Электроэнергия | Руб/кВт | 10,56 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 9 | Вода | Руб/м³ | 50,22 | 49,4 | 50,2 | 52,2 |
| 10 | Потребление природного газа | Тыс. м³ | 455,937 | 560 | 560 | 560 |
| 11 | Потребление электроэнергии | Тыс. кВт | 67,836 | 75 | 75 | 75 |
| 12 | Потребление воды | м³ | 135 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 13 | Расходы на топливо | Млн.руб | 3,680865 | 3,950 | 4,0 | 4,0 |
| 14 | Расходы на электроэнергию | Тыс.руб | 716,145 | 765 | 772,5 | 780 |
| 15 | Расходы на воду | Тыс.руб | 6,761 | 54,34 | 55,22 | 56,1 |
| 16 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 1312,1 | 1252 | 1302 | 1354 |
| 17 | Расходы на оплату труда цех персонала | Тыс.руб | 349,5 | 349,5 | 349,5 | 349,5 |
| 18 | Расходы на оплату труда АУП | Тыс.руб | 585,8 | 585,8 | 585,8 | 585,8 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб | 396,25 | 378,1 | 399,2 | 408,9 |
| 20 | Отчисления на социальные нужды цех персонала | Тыс.руб | 105,55 | 105,55 | 105,55 | 105,55 |
| 21 | Отчисления на социальные нужды АУП | Тыс.руб | 176,91 | 176,91 | 176,91 | 176,91 |
| 22 | Амортизация | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Расходы на техническое обслуживание | Тыс.руб | 101,1 | 30 | 40 | 50 |
| 24 | Расходы на текущий ремонт | Тыс.руб | 276,34 | 100 | 120 | 130 |
| 25 | Цеховые расходы | Тыс.руб | 58 | 60 | 63 | 65 |
| 26 | Общехозяйственные расходы | Тыс.руб | 32,3 | 45 | 50 | 55 |
| 27 | Прочие расходы | Тыс.руб | 81,569 | 50 | 55 | 60 |
| 28 | Необходимая валовая выручка | Тыс.руб | 7829,125 | 7902,200 | 8074,680 | 8074,680 |
| 29 | Расчетный тариф на тепловую энергию | Руб./1 Гкал | 2032,99 | 1987,44 | 2021,52 | 2059,93 |
| 30 | Тариф на тепловую энергию по предельному росту | Руб./1 Гкал | 2163 | 2244 | 2305 | 2363 |

Таб. 15.4 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей мини-котельной №1

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 450 | 520 | 520 | 520 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 450 | 520 | 520 | 520 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 52 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 398 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Тарифы на покупные энергоносители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Газ природный | Руб/м³ | 8031,97 | 7,05 | 7,15 | 7,25 |
| 8 | Электроэнергия | Руб/кВт | 8,64 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 9 | Вода | Руб/м³ | 50,22 | 49,4 | 50,2 | 52,2 |
| 10 | Потребление природного газа | Тыс. м³ | 63,12 | 80 | 80 | 80 |
| 11 | Потребление электроэнергии | Тыс. кВт | 3,992 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Потребление воды | м³ | 7 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Расходы на топливо | Тыс.руб | 506,9 | 540 | 572 | 580 |
| 14 | Расходы на электроэнергию | Тыс.руб | 34,5 | 51 | 51,5 | 52 |
| 15 | Расходы на воду | Тыс.руб | 0,35 | 4,94 | 5,02 | 5,22 |
| 16 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 16,9 | 165 | 165 | 165 |
| 17 | Расходы на оплату труда цех персонала | Тыс.руб | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 18 | Расходы на оплату труда АУП | Тыс.руб | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб | 5,1 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 20 | Отчисления на социальные нужды цех персонала | Тыс.руб | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 21 | Отчисления на социальные нужды АУП | Тыс.руб | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 22 | Амортизация | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Расходы на техническое обслуживание | Тыс.руб | 79 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | Расходы на текущий ремонт | Тыс.руб | 38,3 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Цеховые расходы | Тыс.руб | 3,9 | 5 | 7 | 7 |
| 26 | Общехозяйственные расходы | Тыс.руб | 20 | 5 | 6 | 6 |
| 27 | Прочие расходы | Тыс.руб | 24,684 | 4 | 5 | 5 |
| 28 | Необходимая валовая выручка | Тыс.руб | 743,184 | 948,290 | 984,870 | 984,870 |
| 29 | Расчетный тариф на тепловую энергию | Руб./1 Гкал | 1964,32 | 1987,44 | 2021,52 | 2059,93 |
| 30 | Тариф на тепловую энергию по предельному росту | Руб./1 Гкал | 2163 | 2244 | 2305 | 2363 |

Таб. 15.5 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей мини-котельной №2

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 589 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 589 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 180 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 409 | 450 | 450 | 450 |
| 6 | Тарифы на покупные энергоносители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Газ природный | Руб/м³ | 8006,98 | 7,05 | 7,15 | 7,25 |
| 8 | Электроэнергия | Руб/кВт | 10,52 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 9 | Вода | Руб/м³ | 50,22 | 49,4 | 50,2 | 52,2 |
| 10 | Потребление природного газа | Тыс. м³ | 82,625 | 75 | 75 | 75 |
| 11 | Потребление электроэнергии | Тыс. кВт | 4,277 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Потребление воды | м³ | 7 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Расходы на топливо | Тыс.руб | 661,577 | 528,75 | 536,25 | 543,75 |
| 14 | Расходы на электроэнергию | Тыс.руб | 45,01 | 30,6 | 30,9 | 31,2 |
| 15 | Расходы на воду | Тыс.руб | 0,354 | 4,94 | 5,02 | 5,2 |
| 16 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 16,9 | 165 | 165 | 165 |
| 17 | Расходы на оплату труда цех персонала | Тыс.руб | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 18 | Расходы на оплату труда АУП | Тыс.руб | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб | 5,1 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 20 | Отчисления на социальные нужды цех персонала | Тыс.руб | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 21 | Отчисления на социальные нужды АУП | Тыс.руб | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 22 | Амортизация | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Расходы на техническое обслуживание | Тыс.руб | 68,5 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | Расходы на капитальный ремонт | Тыс.руб | 47,17 | 49,17 | 51,17 | 51,17 |
| 25 | Цеховые расходы | Тыс.руб | 3,9 | 5 | 7 | 7 |
| 26 | Общехозяйственные расходы | Тыс.руб | 20 | 10 | 15 | 15 |
| 27 | Прочие расходы | Тыс.руб | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 28 | Необходимая валовая выручка | Тыс.руб | 907,249 | 892,01 | 908,89 | 908,89 |
| 29 | Расчетный тариф на тепловую энергию | Руб./1 Гкал | 2034,23 | 1987,44 | 2021,52 | 2059,93 |
| 30 | Тариф на тепловую энергию по предельному росту | Руб./1 Гкал | 2163 | 2244 | 2305 | 2363 |

Таб. 15.6 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей мини-котельной №3

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 507 | 550 | 550 | 550 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 507 | 550 | 550 | 550 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 69 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 438 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Тарифы на покупные энергоносители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Газ природный | Руб/м³ | 8044,73 | 7,05 | 7,15 | 7,25 |
| 8 | Электроэнергия | Руб/кВт | 10,57 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 9 | Вода | Руб/м³ | 50,22 | 49,4 | 50,2 | 52,2 |
| 10 | Потребление природного газа | Тыс. м³ | 71,12 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Потребление электроэнергии | Тыс. кВт | 2,12 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | Потребление воды | м³ | 6 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Расходы на топливо | Тыс.руб | 572,1 | 599,25 | 607,75 | 616,3 |
| 14 | Расходы на электроэнергию | Тыс.руб | 22,43 | 25,5 | 25,75 | 26,0 |
| 15 | Расходы на воду | Тыс.руб | 0,301 | 4,94 | 5,02 | 5,22 |
| 16 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 16,9 | 165 | 165 | 165 |
| 17 | Расходы на оплату труда цех персонала | Тыс.руб | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 18 | Расходы на оплату труда АУП | Тыс.руб | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб | 5,1 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 20 | Отчисления на социальные нужды цех персонала | Тыс.руб | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 21 | Отчисления на социальные нужды АУП | Тыс.руб | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 22 | Амортизация | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Расходы на техническое обслуживание | Тыс.руб | 93,4 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | Расходы на текущий ремонт | Тыс.руб | 45,16 | 47,19 | 49,19 | 49,19 |
| 25 | Цеховые расходы | Тыс.руб | 3,9 | 5 | 7 | 7 |
| 26 | Общехозяйственные расходы | Тыс.руб | 20 | 7 | 8 | 8 |
| 27 | Прочие расходы | Тыс.руб | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 28 | Необходимая валовая выручка | Тыс.руб | 797,868 | 932,230 | 948,060 | 948,060 |
| 29 | Расчетный тариф на тепловую энергию | Руб./1 Гкал | 2031,74 | 1987,44 | 2025,52 | 2059,93 |
| 30 | Тариф на тепловую энергию по предельному росту | Руб./1 Гкал | 2163 | 2244 | 2305 | 2363 |